## Slide 1: 毕 业 答 辩
答辩人：向妍 指导老师： 高星
四角凸台零件工艺分析与数控加工

## Slide 2
图 形 分 析
1
机械加工工艺分析
2
N X 自 动 编 程
3
4
Vericut 仿 真
5
毕 业 设 计 的 总 结
6
目录
Contents

## Slide 3
引 言
什么是数控技术？
数控技术是采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。它的应用非常广泛，所控制的通常是位置、角度、速度等机械量或与机械能量流向有关的开关量。数控机床是使用了数控技术的机械加工的机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。它是集传统的机械制造技术，计算机技术、传感检测技术、网络通信技术、光机电技术于一体的现代制造业基础技术，具有高精度，高效率、柔性自动化等特点。它是一个国家现代化制造的基础。
本毕业设计的过程
本毕业设计来源于世界技能大赛中国队的练习题，零件的结构多，由外形、平面、槽、倒圆、孔、螺纹等内容组成，精度也比较高，最高精度为7级。本毕业设计通过绘制零件的三维模型、工程图进行了图形分析，制定了机械加工工艺卡和数控加工工艺卡，使用Siemens NX编程出刀路，后处理后进行Vericut的G代码仿真，最后在数控机床上加工出来，综合运用了在学校所学的知识。

## Slide 4
一、图 形 分 析
●Siemens NX简介
本毕业设计中使用Siemens NX进行了三维造型、出工程图、生成刀路、和后处理，能很好的达到要求。

## Slide 5
一、图形分析
三维
造型
工程图
生成
刀路
后处理
N X 简 介
可以更加快速地增加或重定义约束，在任何时间、任何位置增加3D驱动尺寸和3D约束，而且尺寸能被锁住，动态或者基于方程修改，通过简单的拖拉就能重新定义3D驱动尺寸。
出图功能较强，不仅可以实现三维实体模型生成二维工程图；还能按照ISO标准和国标标注尺寸、形位公差等。并且可以对实体进行各种剖视图，在绘制工程图的过程中也增强了实用性。
系统为我们提供了多种加工类型，包含了多种复杂零件的加工工艺，我们还可以根据零件的构造、加工零件外形和加工的精度来选择合理的加工类型。加工类型也包含了很多个模板，我们在使用的时候就可以更快地建立加工操作的模型。
快速对指定的机床生成能识别的NC程序，还能对刀具路径直接进行后处理，为了缩减文件大小和对刀具的管理支持自定义后处理命令。我们以高速切削为参数设定环境，就是为了能确保刀具路径的安全和稳定性，还有良好的加工品质。

## Slide 6
二、第二章机械加工工艺分析
●零件图形分析 ●毛坯的选择 ●刀具的选择

## Slide 7
二、机械加工工艺分析
选择切削用量
在选用刀具时，根据刀具直径、铣削速度、进给的深度、机床动力和刚性等条件，我们尽可能选择较大的进给速度，如在精加工底面时，要根据被加工表面质量要求选择进给量；我们还要根据刀具的耐用性确定最佳的切削速度。
零件图形分析
尺寸较多，存在薄壁，精度、表面质量要求较高，尺寸标注完整，公差等级大多为IT6到IT7级，能通过数控机床加工达到所需要的质量。
刀具的选择
本零件结构较为复杂采用的是自动编程进行加工，因此不需要运用到半径补偿。在选择刀具时应遵循原则：精度高、刚性好、装夹调整方便，切削性能强、耐用度高。合理选用刀具不仅能提高加工效率，又能提高产品质量。

## Slide 8
三、NX自动编程
●公差处理 ●加工的基本设置 ●生成刀路轨迹

## Slide 9
三、NX自动编程
创建好之后，确定加工的表面，设置好参数和安全距离，选择加工方法，进行刀轨设置及进刀参数，所有参数设置好以后，刀具轨迹就自动生成好了。
先要创建一个150*120*50mm的毛坯使其半透明化、选择加工环境、创建所需要的刀具，创建几何体、选择毛坯、指定部件。
图纸的要求与公差分析得知，零件的外形轮廓、凹槽、凸台等特征的尺寸公差要求不一样，所以我们需要对模型进行公差处理，使模型尺寸尽量达到公差要求的中间值，才能保证零件精度。
加工的基本设置
公差处理
生成刀路轨迹

## Slide 10
四、Vericut仿真
●Vericut简介 ●对刀方法

## Slide 11
四、Vericut仿真及试切削
Vericut简介
1、首先用软件把刀路编出来，后处理只是出程序的一个小部分。我们最终的目的是要处理出、安全、高效、利于加工的程序，以便降低加工成本。我们对程序的检验也就必不可少，我们需要利用Vericut软件对程序进行一个仿真检验，才能更好的检验出程序的安全性、加工真实性等。
2、Vericut是世界比较强的数控模拟仿真软件之一，由美国CGTECH公司开发的。包括NC程序检验、机床运动仿真等模块，可仿真数控车床、铣床、加工中心等多种数控机床。意义在于：我们可以及时的检验出NC程序中的一些错误，避免错误的程序上机床以便减少残料或空刀，提高了生产效率。若程序检验合格便可以在机床上进行加工，若发现问题便需要及时纠正，纠正之后重新检验程序是否合格。

## Slide 12
试切法
对刀方法
操作的方式比较简单，缺点：对刀时会在工件上留下痕迹，对刀的精度也不高，只适用于零件在粗加工时的对刀。其方法是：在零件左边碰一下，将相对坐标清零，在零件右边碰一下，记录数据，然后将X轴摇到记录数据的一半，就得到了X轴的中心点。Y轴同理。
操作方式较为简单也很快捷，对刀的精度也较高，也不会在工件上留下痕迹，一般加工精度较高的工件都会使用寻边器对刀。
寻边器对刀
百分表对刀
杠杆百分表对刀
操作起来较为简单，但此方法会在工件上留下痕迹，精度也不高，只适合用于零件的粗加工对刀。
对刀的精度较高，但操作方法相对来说比较麻烦，效率也就比较低。其方法为：首先固定在表座上，当表头旋转时，让表头慢慢靠近平面，当指针跳动幅度在对刀的误差内，此时可认为主轴的旋转中心与被测孔中心重合, 输入此时机械坐标系中X 和Y 的坐标值到G54 中。

## Slide 13
五、总 结
通过本次毕业设计，让我们加深了对工件的结构分析、选择机床以及加工工艺的认识，对我们所学的知识进行巩固。

## Slide 14
五、总 结
本次的毕业设计采用45#钢的材料。此材料硬度较高，不易切削。装夹时容易留有夹痕，因此也考验我们是否熟悉装夹装置，装夹零件是应该如何掌握力度。
毕业设计是对我们在学院进行学习成果的一个检验，检验我们对专业知识掌握，理解了多少，能不能灵活运用这些知识。也是我们以后在社会中少不了的过程。在做毕业设计过程中，能使我们看到自己不足，在今后的社会实践中会更努力的去充实与完善自己。
此次毕业设计的重点在于：如何保证零件精度、零件的结构工艺分析、刀具与机床的选择、加工顺序以及切削用量等等。所以我们采取的方式是半精加工，为了保证零件的精度，需要对零件进行多次测量。
感谢学院的栽培与指导老师的悉心教导。在做毕业设计的过程中遇到过许多细节上的问题 ，如果没有指导老师的悉心教导与详细讲解问题所在，可能无法把毕业设计做的更好。指导老师有时候给我们补充一些课外的知识，让我更熟悉本专业的知识。

## Slide 15: 毕业设计完毕 感谢聆听
答辩人：向妍 指导老师： 高星